## Slide 1
Sneller en fijner waarschuwen voor lokale windgevaren bij het KMI met nieuwe radarproducten en burgerobservaties
Maarten Reyniers met input van David Dehenauw, Thomas Vanhamel en Emilie Delhaye
Studiedag Extreme Weersomstandigheden, CC Aartselaar, 14 oktober 2025

## Slide 2: Waarschuwingen bij KMI: twee types
1. “Traditionele” waarschuwingen
Provincies (+kust)
Drie niveaus █|█|█
Max █48u █24u █12u op voorhand
Manueel opgesteld door weerkamer
Begeleidende tekst zeer belangrijk
Verspreid via eigen kanalen, Meteoalarm (api) en crisiscentrum
Leveringscontract (mail, sms) mogelijk
Types: Wind, Regen, Onweer, Gladheid, Mist, Stormtij, Koude, Hitte

## Slide 3: Waarschuwingen bij KMI: twee types
2. Weerflashes
Gemeentes
Drie niveaus █|█|█
Veel kortere termijn
Automatisch gegenereerd
Types:
  Hevige regen + vermelding hagel en bliksem
  Sneeuw
  Aanvriezende neerslag
  Rukwinden

## Slide 4: Weerflashes: tijdschaal & verspreiding
2. Weerflashes
Voor neerslag:
  voor de komende 10 à 20 minuten
  voor het volgende uur
Voor rukwinden:
  enkel voor de komende 10 à 20 minuten
Verspreiding: website + push notificaties via smartphone
KMI-app
https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/weerflashes

## Slide 5: Achter de schermen: INCA-BE nowcastingsysteem
Temperatuur tot 12u vooruit | Neerslag, neerslagtype tot 4u vooruit | Bewolking tot 2u vooruit
Voorspelling van …

## Slide 6
Neerslagvoorspelling
Neerslagtype voorspelling
Bliksem
INCA-BE
Aggregatie + drempelwaardes
KMI app
Achter de schermen: INCA-BE nowcastingsysteem

## Slide 7: Weerflashes: tijdschaal & verspreiding
2. Weerflashes
Voor neerslag:
  voor de komende 10 à 20 minuten
  voor het volgende uur
Voor rukwinden:
  enkel voor de komende 10 à 20 minuten
Verspreiding: website + push notificaties via smartphone
KMI-app
https://www.meteo.be/nl/weer/waarschuwingen/weerflashes

## Slide 8: Weerflashes voor rukwinden o.b.v. radar data
 | Zware bui
 | Zeer zware bui
 | Mesocycloon
 | Convergentie-zone
 | Divergentie-zone
Radiale snelheid
Neerslaghoeveelheid
Signalen van zwaar weer

## Slide 9: Weerflashes voor rukwinden o.b.v. radar data
Op het radarbeeld | Weerflash niveau
of
of
of
of
Gem. wind > 7m/s
Gem. wind > 7m/s
Signalen van zwaar weer worden gecombineerd tot risicozones voor rukwinden
1
2
3
1
1

## Slide 10: Weerflashes voor rukwinden o.b.v. radar data
Signalen van zwaar weer

## Slide 11: Weerflashes voor rukwinden o.b.v. radar data
Risicozones voor rukwinden worden 20 minuten in de tijd doorgetrokken.

## Slide 12: Weerflashes voor rukwinden o.b.v. radar data
A █|█|█ weerflash op gemeentelijk niveau wordt geactiveerd zodra minstens 1/3 van de roosterpunten binnen de gemeente risiconiveau 1|2|3 bevat.

## Slide 13: Weerflashes voor rukwinden in actie
Case 1: tornado Bouillon op 22 juni 2023
Case 2: downburst Mechelen op 09 juli 2024

## Slide 14: Case 1: tornado Bouillon op 22 juni 2023
Tornado in onbewoond gebied (bos)
Schadepad van 1.400 meter met 684 beschadigde bomen
Geschatte windsnelheden tot 200 km/u

## Slide 15: Case 1: tornado Bouillon op 22 juni 2023
Signalen van zwaar weer
12:30
Risicozone +10’
= locatie tornado (12:40 - 12:45 UTC)
Betrouwbare indicatie van potentieel zware rukwinden 10 à 20 minuten vooruit.
analyse 12:30
Risicozone +20’

## Slide 16: Case 2: downburst Mechelen op 09 juli 2024
Radarbeelden tonen geen aanwijzingen van rotatie
Windstoten geschat op >150 km/u
Schade:
  omgewaaide elektriciteitspalen, kerktoren weggeblazen
  schade aan ca. 20.000 particuliere woningen

## Slide 17: Case 2: downburst Mechelen op 09 juli 2024
Downburst van ∼15:45 tot ∼16:00 UTC in getroffen regio (cirkel).
Getroffen regio 5 minuten vooraf verwittigd met flashes van niveau 2 (oranje).
De oranje flashes in regio Gent om 15:20 bleken te alarmerend (geen schade gemeld in die regio).

## Slide 18
Sneller en fijner waarschuwen voor lokale windgevaren bij het KMI met nieuwe radarproducten en burgerobservaties
Maarten Reyniers met input van David Dehenauw en Thomas Vanhamel
Studiedag Extreme Weersomstandigheden, CC Aartselaar, 14 oktober 2025

## Slide 19: Burgerobservaties in de KMI-app: hoe?
Verstuur een weerwaarneming in vier eenvoudige stappen.

## Slide 20: Sneeuw op 17 januari 2024
Voorspelling van de sneeuwhoogte (weermodel)
App observaties

## Slide 21: Crisisrespons: wateroverlast
Directe forward van burgerwaarnemingen naar regionale autoriteiten
… die ze dan in hun eigen platformen integreren (hier: VMM)

## Slide 22: Crisisrespons: toestand van de wegen
Waarnemingen geïntegreerd in KMI-portaal voor wegenvoorspellingen (AWV).